## Slide 1: Homlokzati hőszigetelések és a hőszigetelés tűzvédelmi vonatkozásai
Innovációk és megoldások a tűzvédelemben – tűzterjedés gátlás, tűzszakaszolás
A BM OKF Tudományos Tanácsa és a
Védelem Katasztrófavédelmi Szemle konferenciája
2020. nov. 2., Online
Kékesy Péter
okl. építészmérnök
alkalmazástechnikai vezető
Baumit Kft.
peter.kekesy@baumit.hu
+36306389959

## Slide 2: A homlokzati hőszigetelő rendszerek
Magyarországon évente 12-13.000.000 m2 kerül beépítésre
https://www.detail.de/artikel/forschungsprojekt-zum-wdvs-recycling-gestartet-9764/
2

## Slide 3: Mi kell ahhoz, hogy...
Gyártói ajánlások
Magyar Építőkémia és
Vakolatszövetség (MÉVSZ)
http://mevsz.org
1.) Műszaki irányelv
2.) Kivitelezési irányelv
tűzvédelmileg megfelelő hőszigetelő rendszert tervezzünk/építsünk?
Nemzeti Műszaki Értékelés
(NMÉ)
30/2019. (VII. 26.) BM rendelet
az OTSZ módosításáról
3

## Slide 4: A szabályozások hierarchiája:
Gyártói (vagy MÉVSZ) ajánlások
NMÉ (Tűzvédelmi osztály + tűzterjedési határérték)
ÉMI szakintézeti állásfoglalás
jogszabály: OTSZ (+ TvMI)
OKF eltérési engedély
egyre „erősebbek”!
4

## Slide 5: Az NMÉ szükségessége…
a hazai tűzvédelmi szabályozások egyediek
mindenképpen szükséges tűzvédelmi minősítés
ETA önmagában nem elegendő
NMÉ szükséges
NMÉ alapján teljesítmény-nyilatkozat
NMÉ: Nemzeti Műszaki Értékelés (2013.06.30-)
5

## Slide 6: Hőszigetelő rendszerek minősítése
Homlokzati tűzterjedés vizsgálat:
Eredménye időtartam: pl. 45 perc
Tűzvédelmi osztály:
EPS: B, s1(s2), d0
Ásványgyapot: A2, s1, d0
6

## Slide 7: A homlokzati tűzterjedés vizsgálat
Jele: TH
Eredménye időtartam:
15, 30, 45 perc
A vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő vizsgálat kezdetétől számított, a tűznek a homlokzati építményszerkezeteken történő terjedésére jellemző határállapot bekövetkezéséig eltelt idő (OTSZ 4.§ 59.)
OTSZ 26. § (3):
A külső térelhatároló falra vonatkozó homlokzati tűzterjedési határérték követelménye az épület teljes magasságában a vonatkozó műszaki követelmény szerinti vizsgálattal igazoltan
a) földszint és max. 2 további építményszint esetén 15 perc,
b) földszint és min. 3, max. 4 további építményszint esetén 30 perc,
c) földszint és 4-nél több további építményszint esetén 45 perc.
7

## Slide 8: Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
A belügyminiszter 30/2019. (VII. 26.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról
Hatályba lép: 2020. január 22.
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
VI. FEJEZET: Tűzterjedés elleni védelem
  6. Tűzterjedés elleni védelem építményrészek között
  8. Egy épületen belüli tűzszakaszok, valamint azonos telken lévő, külön tűzszakaszt képező épületek csatlakozása az épület külső szerkezetein *
  9. Homlokzati tűzterjedés elleni védelem
8

## Slide 9: Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
A homlokzati hőszigetelő rendszerekkel kapcsolatban meghatározhatja:
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
mikor van és mikor nincs homlokzati tűzterjedés követelmény
bizonyos épületek, épületrészek, kialakítások esetében az alkalmazott anyag tűzvédelmi osztályát
a meghatározott tűzvédelmi osztályú hőszigetelés beépítési módját (pl. homlokzati síkra kihúzott nyílászárók, tűzvédelmi célú biztonsági sávok stb...)
az alkalmazott rendszer homlokzati tűzterjedési határértékét
9

## Slide 10
alapfelület tűzvédelmi osztálya
alkalmazott anyagok listája
nyílások közti tömör falszakasz
nyílászárók helye a falazaton belül
EPS esetén max. lapvastagság
ragasztás módja (pont-perem)
dübelek típusa, száma
üvegszövet átalpolása
sarkokon erősítő betétek
(kőzetgyapot betétek és méretük)
EPS kávák max. vastagsága
MW kávák min. vastagsága
Kávák anyaga, a háló vezetése
vakolatvastagság általános helyen
vakolatvastagság speciális helyen
vakolatvastagság káva alatt, felett
felső lezárások
oldalsó lezárások
hálóbefordítások, élvédők
egyéb feltételek.....
10

## Slide 11: Káva-megoldások – Elvi elrendezési lehetőségek
11

## Slide 12: Lezárások, csomóponti elvek
Általános elv:
a ragasztóba ágyazott üvegszövet mindig védje meg a hőszigetelő lap „bütüjét” és legalább 10 cm-es ragasztással végződjön az „A1” falazat felületén
„A1” falazat
„A1” falazat
„A1” falazat
Hőszigetelés
Hőszigetelés
Hőszigetelés
ragasztó 10 cm
ragasztó 10 cm
ragasztó
10 cm
12

## Slide 13: EPS rendszer – Klinker burkolattal
vizsgálat előtt
vizsgálat után
13

## Slide 14: Összefoglalás: Mi kell ahhoz, hogy...
Azt tartalmazza, hogy mikor, milyen rendszereket, hol (és esetenként azt is, hogy hogyan) építhetünk be.
tűzvédelmileg megfelelő hőszigetelő rendszert tervezzünk/építsünk?
2. Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ)
A 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet az OTSZ módosításáról
3. Gyártói ajánlások
Azt tartalmazza, hogy az egyes rendszerek milyen feltétlek teljesítése esetén rendelkeznek a minősítésben megadott tulajdonságokkal
Az OTSZ és az NMÉ alapján konkrét utasításokat vagy elveket tartalmaznak, de a gyártóknak nincs joga különleges megoldásokat jóváhagyni vagy minősíteni!
14

## Slide 15: Köszönöm a figyelmet....!
Innovációk és megoldások a tűzvédelemben – tűzterjedés gátlás, tűzszakaszolás
A BM OKF Tudományos Tanácsa és a
Védelem Katasztrófavédelmi Szemle konferenciája
2020. nov. 2., Online
Kékesy Péter
okl. építészmérnök
alkalmazástechnikai vezető
Baumit Kft.
peter.kekesy@baumit.hu
+36306389959